| شماره فرم : ISO/IEC 17025-2017 | فرم نظر سنجي از مشتريان |  |
| --- | --- | --- |

مشتري گرامي: براي ارائه خدمت بهتر به شما مايليم نظرتان را در مورد كيفيت خدمات .................... بدانيم ، خواهشمند است فرم نظر سنجي ذيل را به دقت مطالعه و متناسب با ارزيابي خود يكي از اعداد 1 تا 10 را مشخص نماييد. ميزان استقبال و همكاري مسئولين آزمايشگاه در خصوص پيگيري خواسته مشتري تا ارائه جواب چگونه بوده است؟-1 عالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف سرعت عمل آزمايشگاه در خصوص پيگيري خواسته مشتري تا ارائه جواب چگونه بوده است؟-2 عالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف 3- زمان تحويل نتايج توسط آزمايشگاه تا چه حد مورد رضايت واقع شده است؟ عالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف فرمت گزارش آزمون و سرفصل هاي مندرج در آن تا چه حد جوابگوي نيازهاي شما ميباشد؟ -4 عالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف 5-كيفيت نتايج ارائه شده توسط آزمايشگاه تا چه حد قابل قبول واقع شده است؟ عالي 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ضعيف نام تكميل كننده فرم: سمت: تلفن تماس: تاريخ: امضاء: اين قسمت توسط آزمايشگاه تكميل ميشود تحليل نتايج و اقدامات لازم: نام و امضاء مدير كيفي *براي تبديل جمع امتيازات كسب شده به درصد ، امتياز در عدد 2 ضرب ميشود.